| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30 |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Горелка ГБЛ-1,5

Конструктивно в горелку входят:

1 – Электродвигарель

2 – Вентилятор

3 – Электрод зажигания с трансформатором

4 – Фотоэлектрический преобразователь

Арматурная группа:

## Са 6.617.024

(на среднем давлении 32-36 кПа)

- Кран шаровый Dn 40	 - 1 шт.

- Мультиблок МВ-DLE 410 BO1 S50	 - 1 шт.

- Манометр ОБМ1-100-1	 - 1 шт.

- Кран шаровый Dn 15	 - 1 шт.

- Датчик давления GW500A5	 - 1 шт.

- Датчик давления GW150A5	 - 1 шт.

# Стойка управления котлом Са 4.100.002

| 1. Блок управления БУ | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Манометр электроконтактный ДМ2010Сг (0-0,1) МПа (Защита по повышению и понижению давления воды, измерение давления воды) | 1 шт. |
| 3. Напоромер ДН-СН-2,5 кПа (Защита по понижению давления воздуха, измерение давления воздуха) | 1 шт. |
| 4. Напоромер НПМ-52 (0-6) кПа (Измерение давления газа перед головкой горелки) | 1 шт. |
| 5. Напоромер ДГ-СВ-0,2 кПа (Защита по понижению разряжения за котлом, измерение разрежения. Защита по повышению давления в топке, измерение давления в топке) | 2 шт. |
| 6. Расходомер-счетчик UFM-005-100-100-10 ТА (Защита по понижению расхода воды, измерение расхода) | 1 шт. |
| 7. Сигнализатор температур ТЭСТ-1М-3 (Защита по повышению температуры воды, измерение и регулирование температуры воды) | 1 шт. |
| 8. Выключатель ВА51Г25-3200 1000 280 В 50 Гц 25 А 10 Iн | 1 шт. |

В комплект поставки горелки со стойкой входят соединения гибкие для электромонтажа. Их длина оговаривается при заказе.

Возможна поставка комплектующих приборов не только со стойкой, но и россыпью.

1. Расходомер UFM-005 в базовый комплект поставки не входит. При необходимости заказывается дополнительно. При заказе расходомера уточняются диаметр условного прохода, верхний предел измерения расхода, длины соединительных кабелей, а также значения расходов, при которых происходит срабатывание аварийной и предупредительной сигнализации.

Допускается по требованию заказчика вместо расходомера-счетчика UFM-005 поставка реле потока типа РПИ-50/80/100.

2. Допускается по согласованию с заказчиком поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих выполнение требуемых функций.

3. По требованию заказчика допускается поставка комплектующих изделий в других количествах или исключение их из комплекта поставки.

4. При согласовании с заказчиком допускается применение импортных датчиков и исполнительных устройств, имеющих разрешение Госгортехнадзора на право применения на территории Российской Федерации.

| Организация | ИНН КПП |
| --- | --- |
| Утверждаю: |  |
| *Ф.И.О. |  |
| Должность: |  |
| Город: |  |
| Адрес: |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |
| Другой способ связи: |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.

# Text boxes

4

3

1

2